Программа инженерно-гидрографических и гидрометеорологических изысканий на озерах Рог-озеро и Большое

Генеральный директор

ООО «ГТС ЭКСПЕРТ» 							К.Ю. Курганов

Содержание

1	Общие сведения	3

2	Инженерно-гидрографические и гидрометеорологические изыскания	4

2.1	Задачи гидрометеорологических изысканий	4

2.2	Физико-географические условия	5

2.3	Состав и объём работ	9

2.3.1	Полевые работы	9

2.3.2	Камеральные работы	10

2.4	Техника безопасности и охрана окружающей среды	11

Приложение А Техническое задание	12

# Общие сведения

Программа инженерно-гидрографических и гидрометеорологических изысканий разработана на основании технического задания на «Предпроектное обследование водоподпорной глухой железобетонной плотины на оз. Рог-озеро (г. Мурманск)» к договору № 28/2015/491/07-15 от 07.09.2015 г. (Приложение А).

Стадия проектирования - проектная документация.

Цель выполнения работы – получение гидрометеорологического и гидрографического обоснований для оценки возможности ликвидации сооружения.

К основным задачам выполнения работ относятся:

- сбор, обработка и анализ информации по современным гидрологическим характеристикам оз. Рог-озеро;

- уточнение климатической характеристики в районе расположения ГТС оз. Рог-озеро;

- уточнение ледотермического режима в водохранилище и нижнем бьефе ГТС оз. Рог-озеро;

- уточнение расчётных величин притока к створу плотины на оз. Рог-озеро;

- построение продольного профиля водной поверхности от оз. Рог-озеро до оз. Большое.

Организации для выполнения инженерно-гидрографических и гидрометеорологических изысканий по оз. Рог-озеро (г. Мурманск) и оз. Большое должны иметь свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО).

# Инженерно-гидрографические и гидрометеорологические изыскания

## Задачи гидрометеорологических изысканий

Основной задачей гидрометеорологических работ, предусмотренных настоящей программой, является уточнение гидрометеорологических условий района расположения водоподпорной глухой железобетонной плотины на оз. Рог-озеро для принятия решения о возможности ликвидации сооружения.

Работы должны выполняться в соответствии с нормативными документами, регулирующими проектно-изыскательскую деятельность в РФ в области гидрометеорологии:

- СНиП 2.01.07-85*, СНиП 2.03.11-85*, СНиП 2.06.04-82*, СНиП 11-02-96, СНиП 22-01-95, СНиП 23-01-99, СП 33-101-2003, СП 11-101-95, СП 11-103-97, СП 11-107-98 ВСН 163-83;

- Наставление гидрометеорологическим станциям и постам, вып. 2, часть 2. Гидрометеоиздат. Л., 1975;

- Наставление гидрометеорологическим станциям и постам, вып. 6, часть 1. Гидрометеоиздат Л., 1978;

- Дополнение к наставлению гидрометеорологическим станциям и постам, вып. 6, часть 1. Гидрометеоиздат. Л.,1989;

- Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах. (Постановление Правительства РФ от 23.11.96 г., №1404).

## Физико-географические условия

2.2.1 Общее описание района расположения ГТС

Территория г. Мурманск расположена за полярным кругом, в северной части Кольского полуострова. Близость к Атлантическому океану определяет климатические особенности территории. Благодаря теплому течению Гольфстрим, краем захватывающему Мурманское побережье, и частому прохождению циклонов, особенно в последнее полугодие, когда они сопровождаются оттепелями, климат значительно отличен.

В целом, климат морской, для которого характерны мягкие зимы и холодные летние сезоны, значительное количество осадков, большая облачность в течение всего года, дефицит естественной радиации, распространение вечной мерзлоты. Высокоширотное положение территории обуславливает небольшой приход солнечной радиации. Фактическое количество солнечной радиации составляет здесь 60 – 65 % от максимально возможного, определяемого географической широтой местности.

После окончания полярной ночи долго сохраняется снежный покров, который отражает до 80 % солнечной радиации. В основном здесь характерны отрицательные значения среднегодовых температур воздуха. Зимой средняя температура воздуха минус 10,8 ˚С, летом – +10,1˚С. Самым теплым месяцем в году является июль, со среднемесячной многолетней температурой +12,6 ˚С, самым холодным месяцем – февраль, со среднемесячной многолетней температурой от минус 9 до минус 12 ˚С.

Устойчивый снежный покров устанавливается в начале ноября и разрушается в начале мая. В декабре-январе высота снежного покрова достигает максимальных значений 53 – 58 см. Максимальная глубина промерзания почвы достигает 1,4 м.

Ветровой режим территории имеет выраженный годовой ход. В зимнее время преобладают ветры южных направлений (до 90 %), в летнее – северных (до 55 %). Среднегодовая скорость ветра составляет 5,5 м/с. Наибольшие скорости ветра отмечаются осенью и зимой и связаны с ветрами преобладающих направлений. Максимальная среднемесячная скорость 6,8 м/с наблюдается в феврале. Число дней со скоростью ветра более 15 м/с составляет 57, максимально возможная скорость ветра – 40 м/с. Направление и скорость ветра определяют режим температуры, влажности и характер осадков проектируемой территории. В холодный период года наиболее сильные похолодания связаны с ветрами юго-восточного направления, потепления – западного, северо-западного. Ветры северных, северо-восточных направлений в летнее время приносят с Баренцева моря холодную, облачную погоду с обложными осадками, нередко со снегом, при южных, юго-восточных ветрах устанавливается наиболее жаркая погода. Смена зимнего режима ветра на летний происходит в апреле-мае, обратный переход осуществляется в сентябре-октябре.

По климатическим условиям территория населенного пункта относится к строительно-климатическому району II-А, характеризующейся для строительного освоения, как ограниченно благоприятная.

В пределах рассматриваемого района имеют место сейсмичность, заболачивание, затопление, пучение грунтов при промерзании. Сейсмическая и геодинамическая активность территории очень незначительная и не требует принятия специальных конструктивных мер при градостроительном освоении территории.

Исходя из характера рельефа, геологических и гидрогеологических условий, территория характеризуется достаточно сложными условиями для строительства. К факторам, осложняющим условия строительства относится и близкое залегание скальных пород, которые, вместе с тем, являются надежным основанием для любых видов строительства.

2.2.2 Описание каскада водохранилищ на р. Роста

Рассматриваемое сооружение относится к каскаду водохранилищ на р. Роста, который состоит из двух озер: озера Большое с водоподпорной грунтовой плотиной и озера Рог-озеро с исследуемой Плотиной. Озера Большое и Рог-озеро – группа близко расположенных небольших озер на расстоянии около 1,5 км друг от друга, находящихся в 3 – 6 км от правого берега Кольского залива. Озера расположены в верховьях бассейна р. Роста. Несмотря на близкое расстояние, высота расположения озер значительно разнится друг от друга – оз. Рог-озеро расположено на 60 м выше озера Большое. Озеро Большое соединено с озером Рог-озеро Ивановским ручьем, длина которого составляет около 2,6 км.

Емкость озер Большое и Рогозеро довольно значительна и в сумме составляет около 35х106 м3, а площадь зеркала – около 3,2х106м2, амплитуда колебания уровней в оз. Большое (НПУ-УМО) составляет около 5 м и в оз. Рогозеро – около 3 м.

Система водосбора озера Большое включает в себя ручей Ивановский с притоками, ручей Овальный, ручей Новый, ручей Лесной, ручей Боковой, озеро Питьевое (озеро Малое).

Ручей Ивановский вытекает из Рогозера. На протяжении 2,6 км он имеет падение высотой в 59 м, что дает уклон 0,023, в среднем течении он принимает воды ручья Правого.

Длина речной сети – 12,25 км.

Площадь водосбора – 20,30 км2.

Коэффициент озерности – 11,20%.

Годовая амплитуда колебаний уровня ручья у водомерного поста (в 100 м от впадения в озеро Большое) составляет 0,56 м.

Ручей Овальный берет начало из озера Овального (абсолютная отметка уровня воды – 107,7 м).

Протяженность речной сети – 1,70 км.

Площадь водосбора – 1,61 км2.

Годовая амплитуда уровня на водомерном посту – 0,25 м.

Ручей Новый вытекает из озера Придорожного (абсолютная отметка уровня воды – 80,5 м).

Длина речной сети – 0,80 км.

Площадь водосбора – 4,0 км2

Амплитуда колебания уровня – 0,35 м.

В течение зимнего периода эти ручьи засыпаны снегом и, находясь под естественным снеговым одеялом, не замерзают всю зиму.

Гидрографическая сеть бассейна озера Большое имеет общую длину речной сети – 17,75 км.

Площадь водосбора с учетом зеркала озера (1,796км2) – 38,0км2.

Коэффициент озерности – 12%.

Сведения о гидрографической сети озера Большое, данные гидрометрических исследований расходов воды приведены в таблице 1 (по материалам ЛОУ ЕГМС, 1935 г.)

Таблица 1

сведения о гидрографической сети

| Название ручья, озера | Площадь бассейна F, км2 | Длина речной сети L, км | Площадь озер в бассейне ручья F(0), км2 | Коэффициент озерности F(0)/F, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ручей Ивановский | 20,30 | 2,6 |  |  |
| Ручей Правый | 7,19 | 4,5 | 0,72 |  |
| Озеро Рогозеро | 12,50 | 5,15 | 1,2 | 12,46 |
| Ручей Новый | 4,00 | 0,80 | 0,060 |  |
| Ручей Овальный | 1,61 | 1,70 | 0,178 |  |
| Ручей Боковой | 2,88 | 0,50 | 0,042 |  |
| Безымянные ручьи и озера | - | 1,00 | 0,100 |  |
| Озеро Большое | - | - | 1,796 |  |
| ВСЕГО в бассейне озера Большое | 38,00 | 17,75 | 4,556 | 12,00 |

Учитывая степень погрешности непосредственных наблюдений, общий годовой сток принят равным 15,95 млн.м3.

Максимальный расход воды в ручьях бассейна озера Большое слагается из вод тающего снега и осадков, которые в сочетании с высокими положительными температурами воздуха могут дать величины мгновенного расхода, приведенные в таблице 2 (паводковый период).

Таблица 2

Расход воды в паводковый период 1935 г. ручьев озера  Большое

(непосредственные наблюдения на водомерных постах)

| Ручьи | Максимальный расход | Дата измерения 1935 г. | Максимальные ожидаемые расходы | Объем стока в сутки, м3 х106 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сек | л/сек |  | м3/сек | л/сек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ручей Новый | 1,404 | 352,0 | 7,06 | 3,36 | 840 | 0,290 |
| Ручей Овальный | 0,426 | 265,0 | 27,05 | 1,346 | 836 | 0,116 |
| Ручей Ивановский | 4,248 | 212,0 | 4,06 | 17,92 | 892 | 1,548 |
| Σ | 1,954 |

В таблице 3 приведены характеристики притока воды в озеро Большое и Рогозеро на основании наблюдений на реках-аналогах и периодических наблюдений в истоках реки Росты.

Таблица 3

Наблюденный и вычисленный приток воды в  озера Большое и Рогозеро (вычисленный по аналогу – р. Кола) Среднегодовой модуль стока М0=12,7 л/сек/км

| Наименование | Площадь водосбора, км2 | Норма притока м3/с | Наименьший модуль стока 95% обеспеч., м3/с / км2 | Наибольший модуль стока 1% обеспеч., м3/с / км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оз. Большое | 38,0 | 0,286 | 0,174 | 0,446 |
| Оз. Рогозеро | 12,5 | 0,158 | 0,095 | 0,274 |

В соответствии с таблицей  максимальный 1% расход в створе плотины на озере Большое – 17 м3/с. По материалам исследований уточненный максимальный расход 1% обеспеченности принят 21 м3/с.

Для озера Рогозеро максимальный расход 1% обеспеченности составляет 3,1 м3/с.

Уровень воды в оз. Большое замеряется ежедневно. Измерения выполняются в относительной системе координат. Полученные измерения заносятся в специальный журнал.  Согласно измерениям, полученным за период с 01.01.2006 по настоящее время, максимальный уровень воды был зафиксирован 30.05.2011 г – 63,47 м.Б.С.

Основные гидрологические характеристики бьефов рассматриваемой плотины представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристика плотины на оз. Рог-озеро

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | НПУ | м Б.С. | 122,10 |
| 2. | ФПУ | м Б.С. | 122,17 |
| 3. | Площадь бассейна | км2 | 12,50 |
| 4. | Длина при НПУ | км | 2,00 |
| 5. | Ширина при НПУ | км | 1,00 |
| 6. | Площадь зеркала при НПУ | км2 | 1, 20 |
| 7. | Уровень мертвого объема (УМО) | м Б.С. | 117,70 |
| 8. | Объем водохранилища при НПУ | млн. м3 | 22,20 |

## Состав и объём работ

### Полевые работы

Полевые работы для обоснования возможности ликвидации сооружения предусматриваются в следующем составе:

- восстановить устройство гидрологических постов на притоках оз. Рог-озеро, Большое и в самих озерах с выполнением привязки постовых устройств нивелирным ходом;

- сооружение 12 гидрометрических вертикалей на притоках оз. Рог-озеро и Большое;

- в гидростворе измерить 4 расхода воды детальным способом при свободном русле и выполнить 1 промер глубин;

- выполнить промеры участков верхнего и нижнего бьефов озера Рог-озеро. На расстоянии 50 м от плотины;

- произвести привязку промерных профилей к существующей планово-высотной съёмочной сети;

- провести рекогносцировочное обследование участка нижнего бьефа водоподпорной глухой железобетонной плотины на оз. Рог-озеро. На всём участке зафиксировать метки высоких вод общим числом 20;

- выполнить нивелирование точек однодневной связки на всём протяжении участка между озерами;

- выполнить однодневную связку уровней воды на участке от плотины на оз. Рог-озеро до оз. Большое (2,6 км);

- произвести фотографирование постовых устройств и гидрометрических сооружений;

- выполнить камеральную обработку полевых материалов изысканий. Составить технический отчёт о полевых гидрометеорологических работах.

### Камеральные работы

2.3.2.1	Для климатической характеристики района расположения плотины предусматривается составление метеорологической записки с освещением температуры воздуха, в том числе расчётной температуры наиболее холодной пятидневки и наиболее холодных суток обеспеченностью 92 и 98 %, условий увлажнения, скорости ветра, в том числе расчётной, классификацию района по давлению ветра, высоты и расчётного веса снежного покрова, неблагоприятных явлений погоды, в том числе классификацию района по гололёдно-изморозевым образованиям.

2.3.2.2	Для выполнения гидрографической и гидрологической характеристик оз. Рог-озеро и Большое необходимо определить следующие показатели:

- Площадь бассейна озер;

- Модуль стока озер;

- Расход воды (мгновенный и среднемноголетний) из озер (1,5,10,50,75,95,99 % обеспеченности);

- Годовое распределение стока из озер;

- Среднемесячный приток в озера;

- Определение зависимости объемов и зеркала озер от уровней;

- Коэффициент озерности;

- Среднемесячный приток в озера;

- Характеристика притоков (ручьев и рек) в озера;

- Гидрограф стока озер.

Итогом работы является составление отчета с включением:

- таблиц и схем гидрометеорологической изученности озерной системы;

- таблиц характеристик гидрологического режима, в том числе для исследования невязки стока между оз. Рог-озеро и оз. Большое;

- анализа результатов водомерных наблюдений по гидрологическим постам;

- построение графика связи одного гидрологического элемента с другим (с анализом связи)

- построение кривых расходов воды в нижнем бьефе водоподпорной глухой железобетонной плотины на оз. Рог-озеро;

- составление гидрологической записки для достаточно изученной территории и при нарушенном гидрологическом режиме.

## 2.4	Техника безопасности и охрана окружающей среды

При выполнении инженерно-гидрографических и гидрологических изысканий должны соблюдаться требования нормативных документов по охране труда, условиям соблюдения пожарной безопасности и охране окружающей природной среды, правила безопасности при производстве гидрологических работ (ГОСТ 12.0.001-82*, ПБ-13-407-01, «Правила по технике безопасности при производстве гидрометеорологических работ).

В соответствии с «Правилами технической безопасности при производстве изыскательских работ» предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение работ:

-	проведение вводных инструктажей сезонным рабочим;

-	проверка знаний техники безопасности и производственной санитарии;

-	проведение инструктажа на рабочем месте;

-	уделять особое внимание соблюдению правил техники безопасности.

При производстве инженерно-гидрологических работ следует строго соблюдать правила охраны окружающей среды, руководствуясь основами лесного, земельного и водного законодательства.

Особо строго соблюдать правила противопожарной безопасности в лесах.

Бытовой мусор, твердые отходы складировать в специально подготовленные мешки и вывозить на свалку.

## Приложение А Техническое задание

# Text boxes

2