Программа инженерно-геодезических изысканий на озерах Рог-озеро

Генеральный директор

ООО «ГТС ЭКСПЕРТ» 							К.Ю. Курганов

Содержание

1	Общие сведения	3

2	Инженерно-геодезические и топографические изыскания	4

2.1	Задачи инженерно-геодезических изысканий	4

2.2	Общее описание района расположения ГТС	5

2.3	Краткая характеристика ГТС	6

2.4.	Геодезическая изученность	6

2.5	Метрологическое обеспечение геодезических приборов	6

2.6	Состав и объем работ	7

2.7	Отчётная документация	8

2.8	Организация геодезических наблюдений, техника безопасности и охрана окружающей среды	9

Приложение	11

Приложение А Техническое задание	12

# Общие сведения

Программа инженерно-геодезических изысканий разработана на основании технического задания на «Предпроектное обследование водоподпорной глухой железобетонной плотины на оз. Рог-озеро (г. Мурманск)» к договору № 28/2015/491/07-15 от 07.09.2015 г. (Приложение А).

Стадия проектирования - проектная документация.

Цель выполнения работы – получение геодезических данных для обоснований возможности ликвидации сооружения.

К основным задачам выполнения работ относятся:

- сбор (полевые работы), обработка (камеральные работы) и анализ (составление отчета) информации по геодезической изученности района гидроузла.

Организации для выполнения инженерно-геодезических изысканий по оз. Рог-озеро (г. Мурманск) должны иметь свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО).

# Инженерно-геодезические и топографические изыскания.

## Задачи инженерно-геодезических изысканий

Основной задачей инженерно-геодезических работ, предусмотренных настоящей программой, является уточнение рельефа местности района расположения водоподпорной глухой железобетонной плотины на оз. Рог-озеро для принятия решения о возможности ликвидации сооружения.

Система высот – Балтийская 1977 г.

Работы должны выполняться в соответствии с нормативными документами, регулирующими проектно-изыскательскую деятельность в РФ в области инженерной геодезии:

- СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве;

- СНиП 11.02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Министерство строительства Российской Федерации (Минстрой России). Москва. 1997 ;

- СП-11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. М.ПНИИС Госстроя России. 1997;

- Инструкция по проведению технологической поверки геодезических приборов. ГКИНП (ГНТА) 17-195-99. Москва. 1999;

- ГОСТ Р 51794-2001. «Методы преобразований координат определяемых точек»;

- ПТБ-88 Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах. / ГУГК, М., «Недра», 1991;

- РД БГЕИ 36-01. Требования безопасности труда при эксплуатации топографо-геодезической техники и методы их контроля. / М., ЦНИИГАиК, 2001;

- Инструкция о порядке предоставления в пользование и использования                                         материалов и данных федерального картографо-геодезического фонда, утвержденная приказом Федеральной службы геодезии и картографии РФ № 114-пр от 5 августа 2002 г.

## Общее описание района расположения ГТС

Территория г. Мурманск расположена за полярным кругом, в северной части Кольского полуострова. Близость к Атлантическому океану определяет климатические особенности территории. Благодаря теплому течению Гольфстрим, краем захватывающему Мурманское побережье, и частому прохождению циклонов, особенно в последнее полугодие, когда они сопровождаются оттепелями, климат значительно отличен.

В целом, климат морской, для которого характерны мягкие зимы и холодные летние сезоны, значительное количество осадков, большая облачность в течение всего года, дефицит естественной радиации, распространение вечной мерзлоты. Высокоширотное положение территории обуславливает небольшой приход солнечной радиации. Фактическое количество солнечной радиации составляет здесь 60 – 65 % от максимально возможного, определяемого географической широтой местности.

После окончания полярной ночи долго сохраняется снежный покров, который отражает до 80 % солнечной радиации. В основном здесь характерны отрицательные значения среднегодовых температур воздуха. Зимой средняя температура воздуха минус 10,8 ˚С, летом – +10,1˚С. Самым теплым месяцем в году является июль, со среднемесячной многолетней температурой +12,6 ˚С, самым холодным месяцем – февраль, со среднемесячной многолетней температурой от минус 9 до минус 12 ˚С.

Устойчивый снежный покров устанавливается в начале ноября и разрушается в начале мая. В декабре-январе высота снежного покрова достигает максимальных значений 53 – 58 см. Максимальная глубина промерзания почвы достигает 1,4 м.

Ветровой режим территории имеет выраженный годовой ход. В зимнее время преобладают ветры южных направлений (до 90 %), в летнее – северных (до 55 %). Среднегодовая скорость ветра составляет 5,5 м/с. Наибольшие скорости ветра отмечаются осенью и зимой и связаны с ветрами преобладающих направлений. Максимальная среднемесячная скорость 6,8 м/с наблюдается в феврале. Число дней со скоростью ветра более 15 м/с составляет 57, максимально возможная скорость ветра – 40 м/с. Направление и скорость ветра определяют режим температуры, влажности и характер осадков проектируемой территории. В холодный период года наиболее сильные похолодания связаны с ветрами юго-восточного направления, потепления – западного, северо-западного. Ветры северных, северо-восточных направлений в летнее время приносят с Баренцева моря холодную, облачную погоду с обложными осадками, нередко со снегом, при южных, юго-восточных ветрах устанавливается наиболее жаркая погода. Смена зимнего режима ветра на летний происходит в апреле-мае, обратный переход осуществляется в сентябре-октябре.

По климатическим условиям территория населенного пункта относится к строительно-климатическому району II-А, характеризующейся для строительного освоения, как ограниченно благоприятная.

В пределах рассматриваемого района имеют место сейсмичность, заболачивание, затопление, пучение грунтов при промерзании. Сейсмическая и геодинамическая активность территории очень незначительная и не требует принятия специальных конструктивных мер при градостроительном освоении территории.

Исходя из характера рельефа, геологических и гидрогеологических условий, территория характеризуется достаточно сложными условиями для строительства. К факторам, осложняющим условия строительства относится и близкое залегание скальных пород, которые, вместе с тем, являются надежным основанием для любых видов строительства.

2.3 Краткая характеристика ГТС

Рассматриваемое сооружение относится к каскаду водохранилищ на р. Роста, который состоит из двух озер: озера Большое с водоподпорной грунтовой плотиной и озера Рог-озеро с исследуемой Плотиной. Озера Большое и Рог-озеро – группа близко расположенных небольших озер на расстоянии около 1,5 км друг от друга, находящихся в 3 – 6 км от правого берега Кольского залива. Озера расположены в верховьях бассейна р. Роста. Несмотря на близкое расстояние, высота расположения озер значительно разнится друг от друга – оз. Рог-озеро расположено на 60 м выше озера Большое. Озеро Большое соединено с озером Рог-озеро Ивановским ручьем, длина которого составляет около 2,6 км.

Основные характеристики рассматриваемой плотины на оз. Рог-озеро представлены в Таблице 1.

таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | НПУ | м Б.С. | 122,10 |
| 2. | ФПУ | м Б.С. | 122,17 |
| 3. | Площадь бассейна | км2 | 12,50 |
| 4. | Длина при НПУ | км | 2,00 |
| 5. | Ширина при НПУ | км | 1,00 |
| 6. | Площадь зеркала при НПУ | км2 | 1, 20 |
| 7. | Уровень мертвого объема (УМО) | м Б.С. | 117,70 |
| 8. | Объем водохранилища при НПУ | млн. м3 | 22,20 |

# 2.4 Геодезическая изученность

Вся территория г. Мурманск (на территории которого находится гидроузел) обеспечена государственной сетью планово-высотной геодезической основы в виде пунктов триангуляции 2 и 3 классов и реперов нивелирования II, III и IV классов. Район работ обеспечен топографическими картами масштаба 1:100 000.

# 2.5 Метрологическое обеспечение геодезических приборов

Геодезические приборы, используемые для производства инженерно-геодезических работ, на основании закона Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений» должны быть аттестованы и проверены в соответствии с требованиями нормативных документов Госстандарта России (ГОСТ 50.2.002-94 и др.).

Единство и достоверность геодезических измерений достигается метрологическим контролем средств измерений. Единство измерений необходимо для того, чтобы сопоставить результаты измерений, выполняемых в разное время различными организациями с использованием разных равноточных средств измерений.

Все средства измерений должны пройти метрологическую аттестацию и иметь свидетельство о выполненных поверках и пригодности для использования.

В методической литературе дан перечень геодезических средств измерений, применяемых при инженерно-геодезических работах, с указанием периодичности выполнения поверок, т.е. освидетельствования приборов на пригодность к работе. На выполнение такого освидетельствования необходима государственная лицензия, поэтому геодезические приборы, как правило, передаются на периодическую поверку специализированной организации.

Приборы проходят поверки, согласно МИ БГЕИ 15-93, и, согласно ГОСТ 19223-90, признаются допущенными к применению в качестве рабочего средства измерений или непригодными для производства измерений, о чём выдаётся свидетельство установленного образца о поверке.

Отдельные поверки должны производиться во время производства полевых работ – в соответствии с требованиями инструкций.

Цель поверки – приведение частей прибора в соответствие с основными геометрическими условиями, заложенными в его конструкцию. Геодезические приборы обладают высокой степенью восстанавливаемости, поэтому, в случае необходимости, юстировка может быть осуществлена непосредственно в полевых условиях наблюдателем.

  - Состав и объем работ

Выполнить инженерно-геодезические изыскания на участке работ в следующем составе и объемах:

    - Сбор, систематизация и анализ сведений инженерной изученности, составление программы работ, согласование программы с заказчиком – 1 программа.

    - Получение необходимой разрешительной документации для производства работ (нарядов-допусков от эксплуатирующих объекты организаций; разрешений на работы в охранных зонах объектов; прохождение необходимых инструктажей по ПБ, ОТ, ПТМ, и др.).

    - Создание ИЦММ изучаемых территорий масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа горизонталями 0.5 м. на участке располагающимся:

- 50 метров от гидроузла в верхний бъеф;

- 100 метров от гидроузла в нижний бъеф;

- 30 метров от береговых линии по обе стороны.

Общая площадь съемки - 1 Га.

    - Рекогносцировочное обследование и инвентаризация (установление наличия, пригодности для наблюдений, обновление сведений) опорных и контрольных реперов, марок с составлением ведомости обследования, инвентаризационной ведомости.

    - Восстановление утраченных (при их наличии) геодезических пунктов (закладка центров и определение высот реперов и марок приложением нивелирных ходов с привязкой к нивелирным пунктам ГГС):

    - Определение высот реперов и марок приложением нивелирных ходов с привязкой к нивелирным пунктам ГГС (по существующим реперам и маркам).

# 2.7 Отчётная документация

По результатам выполненных работ составляется технический отчет (в бумажном и электронном видах), содержащий пояснительную записку, текстовые и графические приложения.

Пояснительная записка содержит следующие разделы и сведения:

-	Введение: основание для производства работ, стадия проектирования, задачи инженерных изысканий, принятые изменения к программе изыскательских работ и их обоснование, сведения об основных параметрах проектируемых объектов.

-	Инженерно-геодезические изыскания: общие сведения, краткая физико-географическая характеристика района работ; топографо-геодезическая изученность района изысканий, описание трасс, сведения о методике и технологии выполненных работ, сведения о проведении контроля качества и приемки работ; заключение.

Текстовые приложения к техническому отчету составляются в соответствии с требованиями технического задания и должны содержать:

- техническое задание на производство инженерных изысканий;

- программу инженерных изысканий;

- копию свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям (СРО);

- ведомость обследования исходных геодезических пунктов;

- свидетельство о поверке средств измерений;

- каталоги координат и высот пунктов планово-высотного обоснования;

- акт полевого контроля и приемки работ.

Графическая часть должна содержать:

- ситуационные планы участка работ;

- схему планово-высотного обоснования;

- кроки геодезических пунктов.

Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу.

Количество экземпляров отчета определяется техническим заданием.

Сроки предоставления материалов определяются календарным планом работ.

# 2.8. Организация геодезических наблюдений, техника безопасности и охрана окружающей среды

Район гидроузла характерен сложными физико-географическими условиями: пологие залесённые склоны, наличие опасных участков и водных препятствий.

В этих условиях особо важно охрану труда организовать со строгим соблюдением требований действующих правил и инструкций и «Руководства по технике безопасности на инженерно-изыскательских работах».

В соответствии с «Правилами по технике безопасности на топографо-геодезических работах» и «Правилами технической безопасности при производстве изыскательских работ на реках и водоёмах» необходимо предусмотреть следующие мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение работ:

- проведение вводных инструктажей сезонных рабочих;

- проверка знаний техники безопасности и производственной санитарии;

- проведение инструктажа на рабочем месте;

- особое внимание уделять соблюдению правил безопасности при рубке леса, правил поведения на реках и других водоёмах, а также при эксплуатации транспорта.

Полевые подразделения должны быть обеспечены: полевым снаряжением, средствами связи и сигнализации, коллективными и индивидуальными средствами защиты, спасательными средствами и медикаментами согласно перечню, утверждённому руководителем предприятия, с учётом состава работ, топографическими картами и средствами ориентирования на местности.

При выполнении работ геодезическими электронными приборами необходимо выполнять требования безопасности.

При выполнении камеральных геодезических работ (вычислений с применением компьютеров) следует соблюдать требования ПТБ-88.

При проведении полевых инженерно-геодезических работ следует соблюдать требования Законодательства об охране окружающей среды, требования СП 11-102-97 и СНиП 2.01.15-90, а также исключить все действия, наносящие вред компонентам окружающей среды и человеку.

Строго соблюдать требования охраны природы, не допускать загрязнения или уничтожения элементов природной среды.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов;

- складирование мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт механизмов.

Работы в лесной зоне следует выполнять способами, не вызывающими ухудшения противопожарного и санитарного состояния леса и условий его воспроизводства.

Сохранение растительности при выполнении работ является главным условием защиты сложившейся экологической системы.

Бытовой мусор, твёрдые отходы следует складировать в специально подготовленные ямы и засыпать при свёртывании лагеря. Убирать и сжигать порубочные остатки при рубке просек и визирок. Особо соблюдать правила противопожарной безопасности.

ПРИЛОЖЕНИЕ

## Приложение А Техническое задание

# Text boxes

2