|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Разработка проектной документации «Ликвидация гидротехнического сооружения – плотины на Рог-озере г. Мурманск». |
| --- | --- |
| 1 | Наименование и вид объекта; | Разработка проектной документации по ликвидации гидротехнического сооружения – плотины на Рог-озере г. Мурманск |
| 2 | вид строительства (новое строительство, реконструкция, консервация, снос (демонтаж); | Ликвидация гидротехнического сооружения - плотины на Рог-озере г. Мурманск с целью предотвращения негативного влияния вод в паводковый период и предотвращения чрезвычайных ситуаций |
| 3 | Местоположение объекта | Мурманская область, город Мурманск, Октябрьский административный округ, озеро Рог-озеро |
| 4 | Основание для проведения работ | Протокол заседания КЧС и ПБ ГОУП «Мурманскводоканал» №6/2012 от 28.12.2012; Протокол совещания «О необходимости дальнейшей эксплуатации гидротехнических сооружений системы озер Большое и Рог-озеро» от 24.02.2014 |
| 5 | Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Мурманскводоканал» |
| 6 | Источник финансирования | Собственные средства предприятия |
| 7 | Состав и объем работ | I. Выполнить комплекс инженерных обследований и изысканий : инженерно- гидрометеорологических изысканий на оз. Рог-озеро инженерно-геодезических изысканий инженерно-экологических изысканий Выполнить оценку и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории гидротехнического сооружения после проведения мероприятий по ликвидации гидротехнического сооружения При выполнении Инженерно-геодезических изысканий выполнить: Сбор, систематизация и анализ сведений инженерной изученности, составление программы работ, согласование программы с заказчиком; Получение необходимой разрешительной документации для производства работ (нарядов-допусков от эксплуатирующих объекты организаций; разрешений на работы в охранных зонах объектов; прохождение необходимых инструктажей по ПБ, ОТ, ПТМ, и др.). в системе координат и высот МСК 51; Создание ИЦММ изучаемых территорий масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа горизонталями 0.5 м. на участке располагающимся: 50 метров от гидроузла в верхний бъеф; 100 метров от гидроузла в нижний бъеф; 30 метров от береговых линии по обе стороны. При выполнении Инженерно-гидрометеорологических изысканий выполнить: Определить расчетные характеристики экстремальных метеорологических воздействий; Режим уровней (наивысшие уровни воды), режим стока, границы затопления; Выполнить комплекс инженерно-гидрографических работ в составе: сбор и анализ материалов изысканий и исследований прошлых лет; топографическую съемку прибрежной части (полосы) суши М1: 500; промеры глубин (включая их высотное обоснование),составление плана рельефа дна масштаба 1:500.; нивелирование водной поверхности; однодневные и мгновенные связки уровней воды оз.Большое и оз.Рог Озеро; При выполнении Инженерно-экологических изысканий выполнить полный комплекс инженерно-экологических изысканий в соответствии с требованиями нормативных документов с выполнением работ: общей инженерно-экологической рекогносцировки; радиационного обследования; составления комплексной карты с нанесением точек радиометрических наблюдений, инженерно-экологических карт; лабораторного радиологического исследования (гамма-излучения) грунтов по трассам инженерных сетей и площадкам строительства; бактериологического и паразитического анализа почв в соответствии с требованиями таблицы 2 СанПиН 2.1.7.1287-03; в случае необходимости замещения части грунтов при строительстве, выполнить токсикологическое исследование потенциально изымаемых грунтов методом биотестирования при помощи 3-х тест - объектов с соответствующей глубины скважин (во средневзвешенных пробах); выполнить анализ донных отложений в районе проектируемого объекта; получить необходимые экспертные заключения, расчет класса опасности замещаемых грунтов, информацию о загрязнении окружающей среды, растительном, животном мире и т. д. Выполнить расчет ущерба рыбному хозяйству от производстваработ по ликвидации ГТС в соответствии с «Методикой исчисления размера вреда, причиненного водным ресурсам» (Приказ Федерального агентства по рыболовству от 25 ноября 2011г. № 23404; рег. в Минюсте от 05.03.2012 № 23404) Выполнить исследования сооружений и элементов, подлежащих демонтажу для определения их класса опасности: - радиологическое обследование демонтируемых элементов, оценка гамма-фона радоноопасности территории; - экспертное заключение по результатам радиологического обследования территории. Подготовить справки о фоновом содержании загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Состав и содержание работ и отчетов по инженерным изысканиям должны соответствовать СП 11-103-97 "Инженерно-гидрометеорологические изыскания в строительстве", СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», а так же СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий и исследований должен содержать: Краткую характеристику природных и техногенных условий –климатические и ландшафтные условия, включая региональные особенности местности (урочища, фации, их распространение), освоенность (нарушенность) местности, заболачивание, опустынивание, эрозия, особо охраняемые территории (статус, ценность, назначение, расположение), а также геоморфологические, гидрологические, геологические, гидрогеологические и инженерно-геологические условия. Объекты культурного наследия – наличие в пределах района размещения объектов капитального строительства и в зоне их влияния объектов, поставленных на охрану, а также выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, их охранных зон и сведений об установленных ограничениях на ведение хозяйственной деятельности. Современное экологическое состояние района изысканий – комплексная (ландшафтная) характеристика, оценка состояния компонентов природной среды, наземных и водных экосистем и их устойчивости к техногенным воздействиям и возможности восстановления; данные по радиационному, химическому и другим видам загрязнений атмосферного воздуха, почв, донных отложений, поверхностных и поземных вод; данные о санитарно-эпидемиологическом состоянии компонентов природной среды; сведения об источниках водоснабжения и защищенности подземных вод, наличии зон санитарной охраны источников водопользования и санитарно-защитных зон (разрывов), особо охраняемых природных территорий, месторождений полезных ископаемых, скотомогильников и биотермических ям, свалок и полигонов ТБО. Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных техногенных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды. Прогноз возможных неблагоприятных последствий – уточнение, при необходимости, на основании прогнозных расчетов и моделирования характеристик ожидаемого загрязнения окружающей природной среды (по компонентам), уточнение границ, размеров и конфигурации зоны влияния, а также районов возможного распространения последствий намечаемой деятельности, включая последствия возможных аварий. В технический отчет включить разделы и сведения: об изменениях природной и техногенной среды за период эксплуатации объекта; показатели загрязненности утилизируемых или перемещаемых грунтов в процессе реконструкции или сноса (демонтажа) объекта; рекомендации по реконструкции объекта или его сносе (демонтаже), корректирующие мероприятия по охране окружающей среды. II Разработка проектной документации: Выполнить: Анализ и обобщение полученных результатов инженерных обследований и изысканий, а так же имеющихся архивных материалов; Разработку предварительных технических решений (не менее 2-х вариантов) по ликвидации ГТС; Выбор и согласование основного варианта ликвидации ГТС с «Заказчиком»; Разработка проектной документации по основному варианту ликвидации осуществляется в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г и Градосторительным Кодексом РФ (№190-ФЗ от 29.12.2004г.) Состав проектной документации: Пояснительная записка; Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства (ПОД) - по ликвидации ГТС; Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ООС), включая расчет ущерба рыбному хозяйству от производства работ; Сметная документация; Декларация безопасности на ликвидацию ГТС. «Исполнитель» осуществляет: -получение справки о рыбохозяйственной категории водного объекта в ФГБУ «Мурманрыбвод»; - сопровождение согласований проектной документации в надзорных органах (Администрация города Мурманска, ДПБВУ, Росрыболовство, Ростехнадзор); - сопровождение прохождения проектной документации в государственной экспертизе. |
| 8 | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания, подготовку проектной документации | Работы должны выполняться в соответствии с нормативными документами, регулирующими проектно-изыскательскую деятельность в РФ : СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве; СНиП 11.02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Министерство строительства Российской Федерации (Минстрой России). Москва. 1997 ; СП-11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. М.ПНИИС Госстроя России. 1997; Инструкция по проведению технологической поверки геодезических приборов. ГКИНП (ГНТА) 17-195-99. Москва. 1999; ГОСТ Р 51794-2001. «Методы преобразований координат определяемых точек»; ПТБ-88 Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах./ ГУГК, М., «Недра», 1991; РД БГЕИ 36-01. Требования безопасности труда при эксплуатации топографо-геодезической техники и методы их контроля. / М., ЦНИИГАиК, 2001; Инструкция о порядке предоставления в пользование и использования материалов и данных федерального картографо-геодезического фонда, утвержденная приказом Федеральной службы геодезии и картографии РФ № 114-пр от 5 августа 2002 г. СНиП 2.01.07-85*, СНиП 2.03.11-85*, СНиП 2.06.04-82*, СНиП 11-02-96, СНиП 22-01-95, СНиП 23-01-99, СП 33-101-2003, СП 11-101-95, СП 11-103-97, СП 11-107-98 ВСН 163-83; Наставление гидрометеорологическим станциям и постам, вып. 2, часть 2. Гидрометеоиздат. Л., 1975; Наставление гидрометеорологическим станциям и постам, вып. 6, часть 1. Гидрометеоиздат Л., 1978; Дополнение к наставлению гидрометеорологическим станциям и постам, вып. 6, часть1. Гидрометеоиздат. Л.,1989; Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах. (Постановление Правительства РФ от 23.11.96 г., №1404). Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ |
| 9 | Срок выполнения работ | Начало выполнения работ – с момента подписания договора возмездного оказания услуг, но не позднее 01.06.2016 Окончание работ 01.07.2017года |
| 10 | Особые условия | Для выбора и согласования основного варианта ликвидации ГТС представить заказчику предварительный технический отчет, включающий анализ результатов инженерных изысканий и обследований, а так же разработку не менее 2-х вариантов технических решений по ликвидации ГТС до 01.03.2017. |
| 11 | Перечень документов, предоставляемых заказчиком | Имеющаяся на предприятии проектная и техническая документация по ликвидируемому ГТС Технический отчет «Предпроектное обследование водоподпорной глухой железобетонной плотины на озере Рог-озеро (г. Мурманск)». Приложение №1 «Программа инженерно-гидрографических и гидрометеорологических изысканий на озерах Большое и рог-озеро». Приложение №2 «Программа инженерно-геодезических изысканий на озерах Рог-озеро» |
| 12 | Перечень документации, подлежащей передаче заказчику | Проектная документация ликвидации ГТС. Результаты инженерных изысканий |
| 13 | Максимальная начальная цена договора |  |
| 14 | Порядок сдачи и приемки работ | Заказчику предоставляется проектная документация и результаты инженерных изысканий на бумажном носителе в 4-х экземплярах и на электронном носителе (2 CD/DVD- диска) в формате: чертежи – .dwg, текст – .doc, таблицы – .xls, приложения (письма, согласования и пр.) – .pdf. |